## Slide 1
Принцип
радиосвязи

## Slide 2
Постулаты Максвелла
X. Эрстед (1820)
М. Фарадей (1834)
Дж. Максвелл (1864) – 2 постулата
~ B ~ E
~ E ~ B
В природе существуют ЭМ волны

## Slide 3
В 1887 г. немецким физиком Г. Герцем ЭМ волны были открыты экспериментально.
Опыты Герца
вибратор
резонатор

## Slide 4
Изобретение радио А.С.Поповым
7 мая 1895 г. русским военным инженером А.С. Поповым был продемонстрирован первый радиоприемник (грозоотметчик).
24 марта 1896 года была осуществлена первая радиопередача. Радиограмма состояла из двух слов «Henrich Herz» и была передана на расстояние 250 м.

## Slide 5
Блок-схема радиопередатчика
МУ
ГВЧ

## Slide 6
Амплитудная модуляция
Изменение амплитуды колебаний высокой (несущей) частоты колебаниями низкой (звуковой) частоты называется АМ.
ВЧ колебания
НЧ колебания
АМ колебания

## Slide 7
Блок-схема радиоприемника
ПКК
Д
Ф

## Slide 8
Детектирование
Сигнал после прохождения через детектор (диод).
Сигнал после прохождения через фильтр (конденсатор).

## Slide 9
Схема детекторного приемника
C
Cф
L
Тл
Д