## Slide 1
Переменный
ток

## Slide 2
Переменный ток
Вынужденные электрические колебания называют переменным электрическим током.
В нашей стране используется переменный ток частотой 50 Гц (в США – 60 Гц). Такой ток вырабатывается генераторами.
Рамка вращается внутри магнита с частотой v, и за время t совершает N = vt оборотов. За оборот рамка поворачивается на угол 2π рад. Угол на который поворачивается рамка за время t: Δφ = 2π vt = ωt, тогда
ΔФ = BS cos Δφ = BS cos ωt
e = - Ф’ = - (BS cos ωt)’ = BSω sin ωt
e = εm sin ωt
εm = BSω
Δφ

## Slide 3
Осциллограммы тока
Для наблюдения за колебаниями происходящими с большой частотой используют осциллографы.
Переменный ток
Выпрямленный ток

## Slide 4
Активное сопротивление
~ u
Пусть напряжение в цепи меняется по закону: u = Umcos ωt ,
тогда i = u/R = Imcos ωt u – мгновенное значение напряжения i – мгновенное значение силы тока
R
Сопротивление R называют активным, потому что при цепь с таким сопротивлением поглощает энергию.
Cила тока совпадает по фазе с напряжением.
u
t
i

## Slide 5
Действующее значение силы тока и напряжения
В цепи переменного тока мощность тоже будет менять своё значение. Как правило, нам надо знать среднюю мощность. Для её вычисления удобно пользоваться действующими значениями силы тока и напряжения.
Действующее значение силы переменного тока равно силе постоянного тока, выделяющего в проводнике то же количество теплоты что и переменный ток за то же время.
I =
____
Im
√ 2
U =
____
Um
√ 2
Вольтметр и амперметр переменного тока всегда показывают действующие значения.

## Slide 6
Ёмкостное сопротивление
~ u
С
Если цепь содержит конденсатор, то сопротивление такой цепи называют ёмкостным.
u = Umcos ωt
i = Imcos (ωt + π/2)
Xc = 1/ωC
u
t
i
Cила тока опережает по фазе напряжение.

## Slide 7
Индуктивное сопротивление
~ u
L
Если цепь содержит катушку, то сопротивление такой цепи называют индуктивным.
u = Umcos ωt
i = Imcos (ωt − π/2)
XL = ωL
u
t
i
Cила тока отстаёт по фазе от напряжения.