## Slide 1
Постоянный
ток

## Slide 2
Сила тока
Постоянным электрическим током называют направленное движение заряженных частиц.
Силой тока называют величину равную отношению заряда перенесенного через поперечное сечение проводника ко времени.
I =
∆t
∆q

## Slide 3
Электродвижущая сила
Полная электрическая цепь состоит из источника тока и потребителей соединенных проводами.
Направление тока в цепи выбирают от «+» к «-».
I
R
+
-
ε,r
ε =
Aст
q
Источник тока характеризуется ЭДС и внутренним сопротивлением.

## Slide 4
Закон Ома для полной цепи
I =
ε
R+ r
Сила тока в замкнутой цепи прямо пропорциональна ЭДС и обратно пропорциональна её полному сопротивлению
Основные законы постоянного тока были установлены немецким ученым Георгом Омом в 1826 - 1827 гг.

## Slide 5
Закон Ома для участка цепи
I =
U
R
Зависимость I от U
Зависимость I от R
Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению на его концах и обратно пропорциональна его сопротивлению.

## Slide 6
Последовательное содинение проводников
R1
R2
RN
I = I1 = I2 = ∙∙∙ = IN
U = U1 + U2 + ∙∙∙ + UN
R = R1 + R2 + ∙∙∙ + RN
I при последовательном соединении
U при последовательном соединении

## Slide 7
Параллельное содинение проводников
I = I1 + I2 + ∙∙∙ + IN
U = U1 = U2 = ∙∙∙ = UN
=
I при параллельном соединении
U при параллельном соединении
R1
R2
RN
R
1
R1
1
R2
1
+
+
∙∙∙
+
RN
1